## Slide 1
第1章 绪 论
1.1 自动控制及其发展概述
1.2 控制系统的反馈工作原理及其组成
1.3 控制系统的分类
1.4 对控制系统的要求及常用典型控制信号

## Slide 2
控制系统的工作原理：
检测输出量（被控制量）的实际值
将输出量的实际值与给定值（输入量）进行比
较得出偏差；
用偏差值产生控制调节作用去消除偏差，使得
输出量维持期望的输出。

## Slide 3
工作台位置控制系统

## Slide 4
反馈控制系统的基本组成
控制
元件

+
串联校正
元件
放大变换
元件
执行
元件
控制
对象
_

+
_
并联校正
元件
局部
反馈
反馈元件
主反馈
控制部分
比较
元件
比较
元件
输入信号
xi
偏差信号
e
主反馈信号 xb
扰动信号
输出 xo
典型反馈控制系统方块图
组成元件
系统信号

## Slide 5
稳定性（Stability）－－是保证系统正常工作的
先决条件。一个稳定的控制系统
其被控量偏离期望值的初始偏差
应随时间的增长逐渐减小或趋于零。
快速性 (Response speed)－－对系统动态响应
(Transient Response)过程的形式
（是否平稳）和快慢（是否快速）
提出的要求，也称为动态性能。
准确性 (Accuracy)－－当系统动态过程结束后，被
控量与期望值之间的偏差，也称为稳态
误差( Steady-State Error)。
对控制系统的基本要求

## Slide 6
第2章 物理系统的数学模型
2.2 物理系统的数学模型
2.3 非线性数学模型的线性化
2.4 典型环节及其传递函数
2.5 系统方块图及其传递函数
2.6 信号流图
2.1 控制工程的数学方法

## Slide 7
函数f(t),t≥0有定义，且积分
(s为复参量)
在s的某一域内收敛，则由此积分确定的函数可写为：
F(s)为函数f(t)的拉氏变换式(Laplace Transformation)。
控制工程中的一些变量的时间函数，其拉氏变换均是存在
的，不必讨论函数拉氏变换的存在性，而可直接求拉氏变换。
拉氏变换是这样的一种变换，即在一定条件下，它能把一
实数域的时变函数f(t)变换为一个在复数域内与之等价的
复变函数F(s)。
拉氏变换（Laplace 变换）
2.1 控制工程的数学方法

## Slide 8
几种常用函数的拉氏变换
典型输入信号、时间t的幂函数等

## Slide 9
常用的典型输入信号时域、s域表达式
Asint
正弦信号
1
(t)，t=0
单位脉冲信号
单位加速度信号
t， t0
单位速度(斜坡)信号
1(t)，t0
单位阶跃信号
复数域表达式
时域表达式
名 称

## Slide 10
拉氏变换的主要运算定理
叠加定理
实微分定理
积分定理
位移定理
延迟定理
终值定理

## Slide 11
求解拉氏反变换的部分分式展开法
部分分式法
如果f(t)的拉氏变换F(s)已分解成为下列分量：
F(s)=F1(s)+F2(s)+…+Fn(s)
假定F1(s), F2(s), …，Fn(s)的拉氏反变换可以容易地求出，则：
L-1[F(s)] = L-1[F1(s)]+L-1[F2(s)]+…+L-1[Fn(s)]
= f1(t) + f2(t) + … + fn(t)
单实极点时、重极点时、共轭复数极点时

## Slide 12
应用拉氏变换求取传递函数
拉氏变换在控制工程中的应用
传递函数的定义
在零初始条件下，线性定常系统输出量xc(t)的拉氏变换与引起该输出的输入量xr(t)的拉氏变换之比。
零初始条件:
t<0时，输入量及其各阶导数均为0；
输入量施加于系统之前，系统处于稳定的工
作状态，即t < 0 时，输出量及其各阶导数也
均为0；

## Slide 13
典型元件及系统数学模型的建立
机械系统
机械系统中以各种形式出现的物理现象，都可简化为质量、弹簧和阻尼三个要素：
机械平移系统
机械旋转系统
2.2 物理系统的数学模型

## Slide 14
m
m
fi(t)
K
C
xo(t)
fi(t)
xo(t)
0
0
fm(t)
fK(t)
机械平移系统及其力学模型
fC(t)
静止（平衡）工作点作为
零点，以消除重力的影响
机械平移系统

## Slide 15
式中，m、C、K通常均为常数，故机械平移系统可以由二阶常系数微分方程描述。
显然，微分方程的系数取决于系统的结构参数，而阶次等于系统中独立储能元件（惯性质量、弹簧）的数量。

## Slide 16
所有初始条件均为零时，其拉氏变换为：
按照定义，系统的传递函数为：

## Slide 17
xi(t)
xo(t)
K
C
x2(t)
x1(t)
K1
C2
C1
K2
xo(t)
xi(t)
K1
K2
C1

## Slide 18
于是，系统的传递函数可以写成：
式中，
为系统放大倍数。
2.4 典型环节及其传递函数

## Slide 19
放大环节： K
一阶微分环节： s+1
二阶微分环节：
积分环节：
惯性环节：
振荡环节：
延迟环节:

## Slide 21
系统的闭环传递函数
G1(s)
H(s)

R(s)
C(s)
B(s)
E (s)
G2(s)

N(s)
+
+
闭环控制系统的开环传递函数
控制系统的传递函数
系统的偏（误）差传递函数
扰动偏差传递函数

## Slide 22
第3章 时域分析法
3.1 一阶系统的瞬态响应
3.2 二阶系统的瞬态响应
3.3 高阶系统的瞬态响应
3.4 误差分析和计算
3.5 稳定性分析

## Slide 23
阶跃响应:
R(s)
C(s)
t
c(t)
1(t)
T
0.632
从实验方法求时间常数T时，可由试验所得曲线查找与63.2%c()
对应的时间即为T。
T越大，响应曲线越缓，响应速度越慢；T越小，响应曲线越陡，
响应速度越快。
3.1 一阶系统的瞬态响应

## Slide 24
斜坡响应：
R(s)
C(s)
t
c(t)
r(t)
T
T
暂态分量
稳态分量

## Slide 25
3.2 二阶系统的瞬态响应
二阶系统
其中，T为时间常数，也称为无阻尼自由振荡
周期，
 为阻尼比；
n＝1/T为系统的无阻尼固有频率。

## Slide 26
二阶系统的特征方程：
极点（特征根）：
欠阻尼二阶系统（振荡环节）： 0<<1
具有一对共轭复数极点：
其中，
称为阻尼振荡频率。

## Slide 27
临界阻尼二阶系统： ＝1
具有两个相等的负实数极点：
过阻尼二阶系统：  > 1
具有两个不相等的负实数极点：

## Slide 28
零阻尼二阶系统： ＝0
具有一对共轭虚极点：
负阻尼二阶系统：  < 0
极点实部大于零，响应发散，系统不稳定。

## Slide 29
欠阻尼（0<<1）状态
二阶系统具有一对共轭复数极点：
二阶系统的单位阶跃响应


## Slide 30
欠阻尼二阶系统单位阶跃响应曲线
5
10
15
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
tp
c(t)
=0.2
=0.4
=0.6
=0.8
t

## Slide 31
临界阻尼（=1）状态
c(t)
1
0
t
c(t)
特点
单调上升，无
振荡、无超调；
c () = 1，无
稳态误差。

## Slide 32
过阻尼（>1）状态
0
1
t
c(t)
特点
单调上升，无振荡，
过渡过程时间长
c () = 1，无稳态
误差。

## Slide 33
无阻尼（=0）状态
2
1
0
t
c(t)
特点
频率为n的等
幅振荡。

## Slide 34
负阻尼（<0）状态
0
t
c(t)
-1<<0
t
0
c(t)
<-1
-1<<0：输出表达式与欠阻尼状态相同。
 < -1：输出表达式与过阻尼状态相同。
特点：振荡发散
特点：单调发散

## Slide 35
瞬态响应指标及其与系统参数的关系
控制系统的时域性能指标
控制系统的性能指标是评价系统动态品质的定量指标，是定量分析的基础。
系统的时域性能指标通常通过系统的单位阶跃响应进行定义。常见的性能指标有：上升时间tr、峰值时间tp、调整时间ts、最大超调量Mp、振荡次数N。

## Slide 36
1
0
t
Mp
允许误差
=0.05或0.02
tr
tp
ts
0.1
0.9
c(t)
控制系统的时域性能指标

## Slide 38
高阶系统的单位阶跃响应的特点
高阶系统的单位阶跃响应由一阶和二阶系
统的响应函数叠加而成。
如果所有闭环极点都在 s 平面的左半平面
内，即所有闭环极点都具有负实部( pj 、
kk大于零)，则随着时间t，xo()=a。
即系统是稳定的。
3.3 高阶系统的时间响应

## Slide 39
极点距虚轴的距离决定了其所对应的暂态
分量衰减的快慢，距离越远衰减越快；
系统零极点分布对时域响应的影响
0

j
-n
-8n
-5n
-10n
p1
p2
p3
p4
p5
z1
0
t
c(t)
p1 、p2
p3
p4 、p5

## Slide 40
系统零点影响各极点处的留数的大小（即
各个瞬态分量的相对强度），如果在某一
极点附近存在零点，则其对应的瞬态分量
的强度将变小，所以一对靠得很近的零点
和极点其瞬态响应分量可以忽略。这对零
极点称为偶极子。
通常如果闭环零点和极点的之间的距离小
于它们本身到原点距离的十分之一时，则
该极点和零点构成一对偶极子，可以对消。

## Slide 41
综上所述，对于高阶系统，如果能够找到
主导极点（通常选为一对共轭复数极点，
即二阶系统），就可以忽略其它远离虚轴
的极点和偶极子的影响，近似为二阶系统
进行处理。
主导极点（ 距虚轴最近、实部的绝对值为
其它极点实部绝对值的1/5或更小，且其附
近没有零点的闭环极点）对高阶系统的瞬
态响应起主导作用。

## Slide 42
控制系统的偏差与误差
考虑图示反馈控制系统
H(s)

R(s)
C(s)
B(s)
E (s)
G(s)
偏差信号E(s)与误差信号E’(s)的关系
对单位反馈系统：E’(s)＝E (s)
3.4 控制系统的误差分析

## Slide 43
稳态误差的计算
系统在输入作用下的偏差传递函数为：
即：
利用拉氏变换的终值定理，系统稳态偏差为：
稳态误差：
对于单位反馈系统：

## Slide 44
系统的稳态误差系数及稳态偏差
0
0
K


II型

0
0
K

I型


0
0
K
0型
单位加速度输入
单位速度输入
单位阶跃输入
Ka
Kv
Kp
稳态偏差
稳态误差系数
系统类型
5.2 稳态误差系数与稳态误差

## Slide 45
5.3 扰动作用下的系统稳态误差
扰动作用引起的稳态误差
G1(s)
H(s)

R(s)
C(s)
B(s)
E (s)
G2(s)

N(s)
+
+

## Slide 46
所以，扰动引起的稳态偏差：
扰动偏差传递函数为：
即：
稳态误差：

## Slide 47
几点结论
不同类型的输入信号作用于同一控制系统，
其稳态误差不同；相同的输入信号作用于
不同类型的控制系统，其稳态误差也不同。
系统的稳态误差与其开环增益有关，开环
增益越大，稳态误差越小。
在阶跃输入作用下， 0型系统的稳态误差
为定值，常称为有差系统； I型系统的稳
态误差为0，常称为一阶无差系统；

## Slide 48
在速度输入作用下，II 型系统的稳态误差
为 0，常称为二阶无差系统。
系统在多个信号共同作用下总的稳态偏差
（误差）等于多个信号单独作用下的稳态
偏差（误差）之和。
如：
总的稳态偏差：
减小和消除稳态误差的方法：提高系统开环增益；增加系统开环传递函数中积分环节的个数；通过顺馈控制或复合控制进行补偿；

## Slide 49
稳定性定义
原来处于平衡状态的系统，在受到扰动作用后都会偏离原来的平衡状态。若系统在扰动作用消失后，经过一段过渡过程，系统仍然能够回复到原来的平衡状态，则称该系统是稳定的。否则，则称该系统是不稳定的。
线性系统的稳定性是控制系统自身的固有特性，取决于系统本身的结构和参数，与输入无关。
3.5控制系统的稳定性分析

## Slide 50
不论系统特征方程的特征根为何种形式，线性系统稳定的充要条件为：所有特征根均为负数或具有负的实数部分；即：所有特征根均在复数平面的左半部分。
由于特征根就是系统的极点，因此，线性系统稳定的充要条件也可表述为：系统的极点均在s平面的左半平面。
显然，稳定性与零点无关。
特征根判据

## Slide 51
——劳思（Routh）稳定判据
优点：无需求解特征根，直接通过特征方程的系数判别系统的稳定性。
其中，ai>0 (i=0,1,2,…,n)，即满足系统稳定的必要条件。
考虑系统的特征方程：
劳斯稳定判据的判别过程如下：

## Slide 52
列出劳斯阵列
…
sn a0 a2 a4 a6 …
sn-1 a1 a3 a5 a7 …
sn-2 b1 b2 b3 b4 …
sn-3 c1 c2 c3 c4 …
sn-4 d1 d2 d3 d4 …
……
s2 e1 e2
s1 f1
s0 g1

## Slide 53
用劳斯判据判别系统稳定性
考察劳斯阵列表中第一列各数的符号，如果第一列中各数a0、a1、b1、c1、……的符号相同，则表示系统具有正实部特征根的个数等于零，系统稳定；如果符号不同，系统不稳定，且符号改变的次数等于系统具有的正实
部特征根的个数。
通常a0 > 0，因此，劳斯稳定判据可以简述为劳斯阵列表中第一列的各数均大于零。

## Slide 54
劳斯阵列的特殊情况
劳斯阵列表某一行中的第一列元素等于
零，但其余各项不等于零或不全为零。
劳斯阵列表某一行全为零

## Slide 55
用劳斯判据判断系统的相对稳定性
可将原 s 平面虚轴向左平移期望的最小距离a，即用 z–a 替换原特征方程中的s，得到新的特征方程，再利用劳斯判据即可判断系统的特征根是否位于垂线s = –a的左边。
劳斯判据的应用
用劳斯判据可以确定参数的取值范围

## Slide 56
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 57
频率特性的基本概念
频率特性
频率响应与频率特性的概念

## Slide 58
频率响应：系统对正弦输入信号的稳态响应。
频率特性：系统在不同频率的正弦信号输入
时，其稳态输出与输入信号幅值比
和相位差随频率而变化(由0变到)
的特性。
幅频特性与相频特性一起构成系统的频率特性，可用指数形式表示：
幅频特性：当由0到变化时，|G(j)|的变
化特性，记为A()。
相频特性：当由0到变化时，G(j)的变
化特性称为相频特性，记为()。

## Slide 59
幅相频率特性
典型环节的Nyquist图
开环系统Nyquist图的绘制
基本步骤
将开环传递函数表示成若干典型环节的串
联形式：
求系统的频率特性：

## Slide 60
即：
求A(0)、(0)；A()、()
补充必要的特征点(如与坐标轴的交点)，根
据A()、() 的变化趋势，画出Nyquist 图
的大致形状。

## Slide 61
例： 考虑下列二阶传递函数：
试画出这个传递函数的极坐标图。
解：
极坐标图的低频部分为：
极坐标图的高频部分为：

## Slide 62
考虑系统：
系统开环Bode图
对数频率特性

## Slide 63
例
已知系统的开环传递函数如下：
试绘制系统的开环Bode图。
解：开环增益K＝100，20lgK＝40

## Slide 64
Bode Diagram
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
-180
-135
-90
-45
0
45
90
 (rad/sec)
() / (deg)
L()/ (dB)
0.2
2
20
100
0
-20
0
-20
-40
0.01
1000
0.2
2
20
100

## Slide 65
-20
0
-20
-40
20
0.1
1
20
 (rad/s)
L()
解：系统低频段斜率为－20dB/dec，v=1。
注意到，(lg0.1，20)和(lg1，20lgK)两点位于斜率为－20dB/dec的直线上。由：
例
已知最小相位系统的近似对数幅频特性曲线如图所示。求系统的传递函数。
数学模型的实验确定法

## Slide 66
系统存在三个转折频率：0.1、1和20rad/s。对应的典型环节分别为：
综上所述，系统传递函数为：

## Slide 67
补充：求（c）（d）两图所示最小相位系统的传递函数。

## Slide 68
闭环系统稳定的充要条件为：从0到变化时，系统开环Nyquist曲线逆时针包围 (-1，j0) 点圈数N 等于 q/2，其中q为位于右半s 平面的开环特征根个数。此即为Nyquist稳定判据。
奈奎斯特稳定性判据

## Slide 69
开环含有积分环节时Nyquist判据的处理
对于包含积分环节的开环系统，对虚轴作上述处理后，绘制Nyquist图时需考虑由 00+ 变化时的轨迹。

0–
0+
0
Re
Im

## Slide 70
即按常规方法作出由 0+ 变化时的Nyquist曲线后，从G(j0)开始，以的半径顺时针补画v90 °的圆弧(辅助线)得到完整的Nyquist曲线。
显然，对于最小相位系统，由于：
其辅助线的起始点始终在无穷远的正实轴上。

## Slide 71
 =0
 =
0
 =0+
Re
Im
v=1
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
v=2
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
v=3
作出辅助线后，即可应用Nyquist判据判别系统的稳定性。
对于最小相位系统：

## Slide 72
相位裕量、相角裕度
设系统的增益交界频率为
定义相位裕量为：
相角裕度的含义是，对于闭环稳定系统，如果开环相频特性再滞后γ度，则系统将变为临界稳定。
临界稳
定系统
-1
1
不稳定系统
γ>0，闭环系统稳定，否则不稳定。
稳定性裕量

## Slide 73

先找到和0dB线相交处的幅值穿越频率 ；相位裕量为该频率处的相位与 -180 相位之差。
增益交界频率

## Slide 74
增益裕量、幅值裕量
定义幅值裕量为
幅值裕量的含义是：
对于闭环稳定系统，如果系统开环幅频特性再增大Kg倍，则系统将变为临界稳定状态。
设系统的相位交界频率为
在该频率处，
-1
1
临界稳
定系统
不稳定系统
系统稳定，否则不稳定。
幅值裕量若用分贝表示：
最佳值：
系统稳定。

## Slide 75
先找到相位交界频率，幅值裕量为0DB值与该频率处的幅频特性值之差（单位是分贝） 。
相位穿越频率

## Slide 76
闭环频率特性的特征参数
M(0)
0.707M(0)
0.5M(0)
Mr

M()
0

闭环系统幅频特性
闭环频率特性及其特征参数