## Slide 1
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 2
1. 积分环节提供给系统的相位是多少？其对数幅频特性有什么特点？
2. 惯性环节的相频特性有什么特点？其对数幅频特性有什么特点？
3. 振荡环节的相频特性有什么特点？其对数幅频特性有什么特点？
4. 说出从低频起就对系统幅频特性有影响的环节？
复习：

## Slide 3
极点和零点全部位于s左半平面的环节，与其对应的具有相同幅频特性、在s右半平面具有零点或(和) 极点的 “不稳定” 环节相比，相频特性的绝对值最小， 因此，称其为最小相位环节，而相应的在s 右半平面具有零点或(和)极点的 “不稳定” 环节称为非最小相位环节。
最小相位系统
极点和零点全部位于s左半平面系统称为最小相位系统。反之，称为非最小相位系统。

## Slide 4
-180
-90
0
90
180
1/T1
1/T2
() / (deg)
Ga(s)
Gb(s)
Gc(s)
 (rad/sec)
最小相位系统的幅频特性与相频特性存在唯一确定的关系。

## Slide 5
传递函数的实验确定法
基本思路
对待测系统，在感兴趣的频率范围内施加正弦激励信号，测量足够多频率上系统输出与输入的幅值比和相位差，绘制Bode图。
根据Bode图的渐近线确定转折频率及各典型环节，得到系统的传递函数。对于最小相位系统，由于其对数幅频特性和对数相频特性有确定的对应性，所以只需要获得对数幅频特性就可以求得系统的传递函数。

## Slide 6
Bode图特点
最低频段的斜率取决于积分环节的数目v，
斜率为－20v dB/dec。
注意到最低频段的对数幅频特性可近似为：
当＝1 rad/s时，L()=20lgK，即最低频段的对数幅频特性或其延长线在＝1 rad/s时的数值等于20lgK。

## Slide 7
对数幅频特性的渐近线每经过一个转折点，
其斜率相应发生变化，斜率变化量由当前
转折频率对应的环节决定。
对惯性环节，斜率下降 20dB/dec；振荡环节，下降 40dB/dec；一阶微分环节，上升20dB/dec；二阶微分环节，上升 40dB/dec。

## Slide 8
-20
0
-20
-40
20
0.1
1
20
 (rad/s)
L()
解：系统低频段斜率为－20dB/dec，v=1。
注意到，(lg0.1，20)和(lg1，20lgK)两点位于斜率为－20dB/dec的直线上。由：
例
已知最小相位系统的近似对数幅频特性曲线如图所示。求系统的传递函数。

## Slide 9
系统存在三个转折频率：0.1、1和20rad/s。对应的典型环节分别为：
综上所述，系统传递函数为：

## Slide 10
例:
已知最小相位系统的近似对数幅频特性曲线如图所示。求系统的传递函数。

## Slide 11
解:
=0~1 rad/s,
由关键点
(lg1,20lgK) 可推出
2olg K=20, K=10
2. =1~2.5 rad/s, b2=1 rad/s
斜率由 -20 变到 0 dB/dec, 所以一定存在一个一阶微分环节(s+1),
且转折频率为 1.
环节为:
斜率为 -20 dB/dec，且不通过=1rad/s，知

## Slide 12
3. > 2.5 rad/s, b3=2.5 rad/s
斜率由 0 变到了 -40 dB/dec, 根据图示真实曲线可推出系统存在一个二阶振荡环节。
现在的主要任务是确定 的值.
根据在 n处的误差与的关系, 可解出的值.

## Slide 13
转折频率处的真实值

## Slide 14
最后，可推出该最小相位系统的开环传递函数为:

## Slide 15
补充：求（c）（d）两图所示最小相位系统的传递函数。

## Slide 16
频率特性实验
r(t)=1000sint

## Slide 18
=5 rad/s
=15 rad/s
=0.2 rad/s
=1 rad/s
E信号波形
频率特性实验中的问题介绍

## Slide 19
R
B
C
=0.2 rad/s
=1 rad/s

## Slide 20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
0
1
2
3
4
 = 0.05
 = 0.15
 = 0.20
 = 0.25
 = 0.30
 = 0.40
 = 0.50
 = 0.707
 = 1.00
/n
A()

## Slide 22
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 23
1. 幅角定理
奈奎斯特稳定性判据
a) 映射
b) 封闭曲线映射
c) 幅角定理

## Slide 24
设F(s)函数为s多项式的分式，它在[s]平面上（除有限个奇点外）为单值的连续正则函数。
a) 映射
我们在[s]平面上取一个复数点，将其代入F(s)函数，得到另外一个复数。这就是映射。
例如:
将 s=4+3j 代入函数 F(s)= (s2+2s+1)得到复数 16+j30. 我们就认为4+3j 通过函数(s2+2s+1)映射得到了 16+j30 。
16+30j
Im

## Slide 25
b) 封闭曲线映射
封闭曲线为[s]平面上点的集合，我们用 contour A表示。
我们假设映射函数F(s)形式为：

## Slide 26
通过将contour A上的每个点通过F(s)进行映射，就可以将Contour A映射为F(s)平面的 contour B.
例如, [s]中 Q点通过F(s)函数映射成了[F]平面上的 Q’点。

## Slide 27
下面是F(s)具有不同形式时的几种封闭曲线映射情况。
如果F(s)具有零点，且零点不被contour A包围，则contour B也映射为顺时针方向且不包围原点。
假设对contour A上的点按顺时针方向进行映射。

## Slide 28
如果F(s)具有极点，且极点不被contour A包围，则contour B也映射为顺时针方向且不包围原点。

## Slide 29
如果F(s)具有零点，且零点被contour A包围，则contour B也映射为顺时针方向但包围原点。

## Slide 30
如果F(s)具有极点，且极点被contour A包围，则contour B映射为逆时针方向且包围原点。

## Slide 31
如果F(s)具有相同零点和极点，且零点和极点均被contour A包围，则contour B映射为逆时针方向，且由于零极点旋转的对消， contour B不包围原点。

## Slide 32
c). 幅角定理
若在[s]平面上任意选定一条封闭曲线Contour A，该曲线不经过F(s)的奇点，当解析点s顺时针方向沿Contour A变化一周时，在[F(s)]平面上的映射得到的Contour B顺时针包围原点的总次数为N=Z-P次，即F(s)以原点为中心顺时针旋转N周。
其中：Z为包围于Contour A内的F(s)函数的零点数；
P为包围于Contour A内的F(s)函数的极点数。

## Slide 33
分析：F(s)=1+G(s)H(s)极点与开环传函G(s)H(s)极点的关系以及F(s)=1+G(s)H(s)零点与系统闭环传递函数极点之间的关系（选取映射函数）
考虑右图所示系统：
2. 奈奎斯特稳定性分析
G(s)
H(s)
R(s)
C(s)
_
开环特征多项式

## Slide 34
即闭环系统的特征多项式Db(s)为开环传递函数的分子多项式和分母多项式之和。
一般G(s) 和H(s) 的分母多项式的阶次均大于其分子多项式的阶次，故闭环特征方程的阶次等于开环特征方程的阶次。

## Slide 35
其中，Db(s)为闭环特征多项式。
通过映射函数为利用Nyquist图来判定闭环系统的稳定性提供了基础。
F(s)的零点为闭环极点，F(s)的极点为开环极点，F(s)将闭环系统的稳定性、开环系统的稳定性以及开环传函（Nyquist曲线）建立了联系，故取其为映射函数。

## Slide 36
对于一个稳定的系统，其在右半[s]平面应该没有闭环极点，因此我们选择右半[s]平面为contour A，称为奈奎斯特封闭曲线Nyquist contour。
该封闭曲线开始于虚轴上的s=-j 点，沿着虚轴经过原点到达s=+j 点，然后以原点为中心，无穷大的半径顺时针包围整个右半[s]平面回到起始点。
b). 绘制奈奎斯特封闭曲线

## Slide 38
映射曲线B的绘制:
1) 0<s<+j:
该部分与F(j)=1+G(j )H(j )尼奎斯特曲线对应, 0<  < .
2) -j<s<0:
该部分曲线为第1部分曲线的镜像。
3) 无穷大半圆:
半圆上任一点对应的 F(j) 幅值均趋于1，因此该部分曲线对应为一个点。
c). 通过F(s)=1+GH(s)对Nyquist contour 进行映射

## Slide 39
注意到：
即：
 =0
 =
Re
Im
0
F(j)
G(j)H(j)
-1
1
上式表明，在复平面上将F(j)的轨迹向左移动一个单位，便得到G(j)H(j) 的轨迹。
d). F(j)=1+GH(j) 和 GH(j)曲线的关系

## Slide 40
比较F(j)和G(j)H(j) 在复平面上的轨迹可见，F(j)的轨迹是否包围坐标原点的问题转变为G(j)H(j) 的轨迹是否包围(-1，j0)点的问题。

## Slide 41
e) 奈奎斯特稳定性判据
开环稳定时
开环特征根均为左根，因此在右半[s]平面（Contour A）内的F(s)函数的极点数为零，即P=0；对于一个稳定的系统，右半[s]平面的闭环极点数应为零，即包围于Contour A内的F(s)函数的零点数应为零，对应Z=0。
根据幅角定理，N=Z-P=0
相应判据：若系统开环稳定，则当由- 变化到+时， 开环Nyquist曲线G(j)H(j)不包围复平面上 ( -1，j0 ) 点时，系统闭环稳定。否则，系统闭环不稳定。

## Slide 42
e) 奈奎斯特稳定性判据
开环不稳定时
假设开环特征根有q个右根，因此在右半[s]平面（Contour A）内的F(s)函数的极点数为q，即P=q；对于一个稳定的系统，右半[s]平面的闭环极点数应为零，即包围于Contour A内的F(s)函数的零点数应为零，对应Z=0。
根据幅角定理，N=Z-P=-q（逆转为-）
相应判据：若系统开环不稳定，有q个右根，则当由- 变化到+时， 开环Nyquist曲线G(j)H(j)逆时针包围 (-1，j0) 点的圈数N 应等于 q，这时，系统闭环稳定。否则，系统闭环不稳定。

## Slide 43
因为奈奎斯特曲线关于实轴对称，通常绘制奈奎斯特曲线时频率为0至+，所以奈奎斯特稳定性判据也可以表述如下：
闭环系统稳定的充要条件为：当从0变化到+时，系统开环Nyquist曲线逆时针包围 (-1，j0) 点的圈数N 等于 q/2，其中q为位于右半s 平面的开环特征根个数。此即为Nyquist稳定判据。

## Slide 44
示例
例1：已知系统开环传递函数
应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。
解：

## Slide 45
由：
解得：
由：
解得Nyquist曲线与负实轴交点为：

## Slide 46
或由：
解得：
代入：
解得Nyquist曲线与负实轴交点处幅值为：

## Slide 47
20
-1.587
-1
0
Re
Im
 =0
 =

由图可见，开环Nyquist曲线顺时针包围(-1，j0)点一圈，即N＝1：
而开环特征根全部位于左半s平面，即q＝0，由Nyquist判据知，系统闭环不稳定。

## Slide 48
例2：已知系统开环传递函数
应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。
解：

## Slide 49
Re
Im
0
 =
 =0
-1
-K

当K>1时，N=-1/2=- q/2，系统闭环稳定。
当K<1时，N=0  -q/2，系统闭环不稳定。
当K=1时，系统临界稳定。