## Slide 1
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 2
闭环系统稳定的充要条件为：当从0变化到+时，系统开环Nyquist曲线逆时针包围 (-1，j0) 点的圈数N 等于 q/2，其中q为位于右半s 平面的开环特征根个数。此即为Nyquist稳定判据。
奈奎斯特（Nyquist）稳定性判据
上节要点：

## Slide 3
开环传递函数含有零根（积分环节）时的处理
开环含有积分环节（原点处存在极点）或者在虚轴上存在极点时，此时，奈奎斯特Contour会经过这些奇点。为避免出现这种情况，需要对奈奎斯特封闭曲线进行一些处理 。

## Slide 4
处理方法

0–
0+
0
Re
Im
用半径  0的半圆在虚轴上极点的右侧绕过这些极点，即将这些极点划到左半s平面。

–
+
Re
Im
j

## Slide 5
考虑极点在原点处的情形，此时新的虚轴由－j ~ j0– 和 j0+ ~ j 的两段直线和小半圆j0– ~ 0 ~ j0+组成。
小半圆的表达式为：
 = -90°对应 = 0– ； = 0° 对应 = 0 ；
 = 90°对应 = 0+ ；

## Slide 6
问题：怎样绘制GH平面上的映射曲线呢？
当>0 或<0时, GH平面上的映射曲线和原来曲线形状相同。无穷大的半圆映射为GH平面的原点。
当 →0时,
令
 从-90 变化到 +90
开环Nyquist图应如何处理？

## Slide 7
考虑含有积分环节的系统：
对G(j)起始点， = 0，  位于无穷小的半圆上。

## Slide 8
当 = 0–时， = -90° ，
当 = 0时， = 0° ，
当 = j0+时， = 90° ，
即当由0–  0  0+ 变化时，G(j)由v90°  0°  －v90 °变化。

## Slide 9
或：arg[G(j)] = －v180 °。
即当由0–  0  0+ 变化时，G(j)以幅值顺时针旋转v180 °。
显然，若仅考虑 >0的情形，即由 00+ 变化时，G(j)以幅值顺时针旋转v90 °。
综上所述，对于包含积分环节的开环系统，对虚轴作上述处理后，绘制Nyquist图时需考虑由 00+ 变化时的轨迹。

## Slide 10
即按常规方法作出由 0+ 变化时的Nyquist曲线后，从G(j0)开始，以的半径顺时针补画v90 °的圆弧(辅助线)得到完整的Nyquist曲线。
显然，对于最小相位系统，由于：
其辅助线的起始点始终在无穷远的正实轴上。

## Slide 11
 =0
 =
0
 =0+
Re
Im
v=1
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
v=2
 =0
 =
Re
0
 =0+
Im
v=3

## Slide 12
对于非最小相位系统，辅助线的起始点则由其含有的不稳定环节决定。
为作图方便，通常按由 0+ 0变化加辅助线，即从G(j0+)开始以的半径逆时针补画v90°的圆弧。作出辅助线的Nyquist曲线方向仍然是0  0+ +。
作出辅助线后，即可应用Nyquist判据判别系统的稳定性。

## Slide 13
例题
例1：单位反馈系统的开环传递函数为
应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。
解：
开环 Nyquist曲线不包围 (-1, j0 )点，而q=0，因此，系统闭环稳定。
 =0
 =
0
 =0+
Re
Im

## Slide 14
例2:
一单位反馈系统的开环传递函数为
分析当K分别取10和40时闭环系统的稳定性。

## Slide 15
将 s=j 代入 G(s）有
幅频特性和相频特性分别为
第1段: ( 0+,)
0+,
M,
-90
解:

## Slide 16
,
M0,
-270
当 =-180时
可求出

## Slide 17
第2段:
( - ,0-)

## Slide 18
第3段, (0-,0+)

## Slide 19
根据所绘制的开环幅相曲线可看出：
系统开环传函存在一个原点处的极点，通过近似处理后，可认为开环传函无右半s平面极点，即q=0.
因此闭环系统稳定。
2) 当 K=40时, N=2≠0
1). 当 K=10时, N=0.
因此，闭环系统不稳定.

## Slide 20
例3：已知系统的开环传递函数为
应用Nyquist判据判别闭环系统的稳定性。
解：

## Slide 21
＝0+： A(0+)＝
(0+)＝－270°
＝： A()＝0
()＝－270°
注意到：
即T1<T2 时，Nyquist曲线位于第二象限。
T1>T2 时，Nyquist曲线位于第一象限。

## Slide 22
T1<T2
T1>T2
 =0
 =
0
 =0+
Re
Im
 =0
 =0+
由图可见，Nyquist曲线顺时针包围(-1, j0 )点半次，而q＝1，系统闭环不稳定。

## Slide 23
作业：P226：5-14 (1) (3) (8) (10)

## Slide 24
-1
0
Re
Im
 =
 =0

q=2
Nyquist图较复杂时，如何计算曲线包围（-1，j0）点的次数？

## Slide 25
Nyquist中的“穿越” 概念
穿越：指开环Nyquist曲线穿过 (-1, j0 ) 点左
边实轴时的情况。
正穿越： 增大时，Nyquist曲线由上而下穿
过-1 ~ - 段实轴。
负穿越： 增大时，Nyquist曲线由下而上穿
过-1 ~ - 段实轴。负穿越相当于Nyquist曲线
反向包围(-1, j0 )点一圈。
正穿越时，相角增加，相当于Nyquist曲线正向包围(-1, j0 )点一圈。

## Slide 26
-1
+
+
–
0
Re
Im
 =
 =0

q=2
Nyquist稳定判据：当由0变化到时，Nyquist曲线在(-1, j0 )点左边实轴上的正负穿越次数之差等于q/2时（ q 为系统开环右极点数），闭环系统稳定，否则，闭环系统不稳定。
易知，上图所示系统闭环稳定。
半次穿越： 如果Nyquist曲线起始或终止于(-1，j0 )点以左的负实轴，则为半次穿越。同样有+1/2穿越和-1/2穿越之分。

## Slide 27
Bode图上的Nyquist判据
Bode图和Nyquist图的比较

## Slide 28
Nyquist图
Bode图
单位圆
0 dB 线
单位圆外
L()>0dB的所有区域
单位圆内
负实轴 (=-180)
-180 相位线
L()<0dB的所有区域
正穿越
（）曲线自下而上
穿越-180°相位线
负穿越
（）曲线自上而下
穿越-180°相位线

## Slide 29
对数频率特性的稳定性判据
1) 若系统开环稳定（q=0），则闭环系统稳定的充要条件是：
在对数幅频L（）≥0dB的所有频率范围内，相频特性曲线（）°在-180°相位线上正负穿越次数的代数和为0。
2) 若系统开环不稳定（开环传函有q个右根），则闭环系统稳定的充要条件是：
在对数幅频L（）≥0dB的所有频率范围内，相频特性曲线（）°在-180°相位线上正负穿越次数的代数和为q/2。

## Slide 30
q=0

## Slide 31
q=2
q=2

## Slide 32
相位裕量和幅值裕量：
某开环稳定系统的极坐标图
的轨迹对
点的靠近程度，可以用来度量稳定裕量。在实际系统中常用相位裕量和增益裕量表示。
二者统称为稳定裕量，用于研究
系统的相对稳定性。
稳定性裕量

## Slide 33
相位裕量、相角裕度
设系统的幅值穿越频率为
定义相位裕量为：
相角裕度的含义是，对于闭环稳定系统，如果开环相频特性再滞后γ度，则系统将变为临界稳定。
临界稳
定系统
-1
1
不稳定系统
γ>0，闭环系统稳定，否则不稳定。

## Slide 34
Bode图上的相位裕量

## Slide 35

先找到和0dB线相交处的幅值穿越频率 ；相位裕量为该频率处的相位与 -180 相位之差。
幅值穿越频率

## Slide 36
增益裕量、幅值裕量
定义幅值裕量为
幅值裕量的含义是：
对于闭环稳定系统，如果系统开环幅频特性再增大Kg倍，则系统将变为临界稳定状态。
设系统的相位穿越频率为
在该频率处，
-1
1
临界稳
定系统
不稳定系统
系统稳定，否则不稳定。
幅值裕量若用分贝表示：
最佳值：
系统稳定。

## Slide 37
Mπ
Bode图上的幅值裕量

## Slide 38
先找到相位交界频率，幅值裕量为0DB值与该频率处的幅频特性值之差（单位是分贝） 。
相位穿越频率

## Slide 39
现假设有两个开环稳定的系统，其中一个闭环稳定，标记为系统1， 另一个闭环不稳定，标记为系统2。这两系统的Nyquist图如下：

## Slide 40
这两系统的相应Bode图为:
系统1----稳定的系统
0 dB

## Slide 41
Nyquist Diagram
Bode Diagram
系统2------不稳定的系统
0 dB

## Slide 42
关于相位裕量和幅值裕量的几点说明：
1）二者均表示极坐标图对临界点的靠近程度，可以用来作为设计准则来确定系统的相对稳定性。
2）对于最小相位系统，只有当二者均为正时，系统稳定。事实上，相位裕量大于零可作为系统稳定性的可靠判据，幅值裕量大于零时系统不一定稳定。
3）对于最小相位系统，当相位裕量在30°至60°之间时，Bode图上幅频特性曲线穿越0dB线的斜率大于-40dB/dec，这样的系统稳定程度较高。

## Slide 43
例：
Bode图如下:
45
-40
-20
-40

## Slide 44
相应的根轨迹: