## Slide 1
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 2
相位裕量和幅值裕量：
某开环稳定系统的极坐标图
的轨迹对
点的靠近程度，可以用来度量稳定裕量。在实际系统中常用相位裕量和增益裕量表示。
二者统称为稳定裕量，用于研究
系统的相对稳定性。
稳定性裕量

## Slide 3
相位裕量、相角裕度
设系统的幅值穿越频率为
定义相位裕量为：
相角裕度的含义是，对于闭环稳定系统，如果开环相频特性再滞后γ度，则系统将变为临界稳定。
临界稳
定系统
-1
1
不稳定系统
γ>0，闭环系统稳定，否则不稳定。

## Slide 4
Bode图上的相位裕量

## Slide 5

先找到和0dB线相交处的幅值穿越频率 ；相位裕量为该频率处的相位与 -180 相位之差。
幅值穿越频率

## Slide 6
增益裕量、幅值裕量
定义幅值裕量为
幅值裕量的含义是：
对于闭环稳定系统，如果系统开环幅频特性再增大Kg倍，则系统将变为临界稳定状态。
设系统的相位穿越频率为
在该频率处，
-1
1
临界稳
定系统
不稳定系统
系统稳定，否则不稳定。
幅值裕量若用分贝表示：
最佳值：
系统稳定。

## Slide 7
Mπ
Bode图上的幅值裕量

## Slide 8
先找到相位交界频率，幅值裕量为0DB值与该频率处的幅频特性值之差（单位是分贝） 。
相位穿越频率

## Slide 9
现假设有两个开环稳定的系统，其中一个闭环稳定，标记为系统1， 另一个闭环不稳定，标记为系统2。这两系统的Nyquist图如下：

## Slide 10
这两系统的相应Bode图为:
系统1----稳定的系统
0 dB

## Slide 11
Nyquist Diagram
Bode Diagram
系统2------不稳定的系统
0 dB

## Slide 12
关于相位裕量和幅值裕量的几点说明：
1）二者均表示极坐标图对临界点的靠近程度，可以用来作为设计准则来确定系统的相对稳定性。
2）对于最小相位系统，只有当二者均为正时，系统稳定。事实上，相位裕量大于零可作为系统稳定性的可靠判据，幅值裕量大于零时系统不一定稳定。
3）对于最小相位系统，当相位裕量在30°至60°之间时，Bode图上幅频特性曲线穿越0dB线的斜率大于-40dB/dec，这样的系统稳定程度较高。

## Slide 13
例：
Bode图如下:
45
-40
-20
-40

## Slide 14
相应的根轨迹:

## Slide 15
例:
Bode 图如下:
<0, 表明系统不稳定.
Kg>0dB, 表明系统稳定.
20lgK1
当 K>K1, 系统由不稳定变为稳定.
劳斯判据应用？

## Slide 16
根轨迹为:
当 K>K1时, 系统是稳定的。

## Slide 17
例：
一系统前向通道和反馈通道的传递函数分别为：
和
求 K=1时系统的相位裕量和幅值裕量，并判断系统的稳定性.

## Slide 18
解:
将s=j 代入开环传递函数有
幅频特性和相频特性分别为：

## Slide 19
令 =-180 来求相位穿越频率 g.

## Slide 20
为求相位裕量，需先求出幅值穿越频率c.
令
可求出
因为相位裕量和幅值裕量均大于零，所以闭环系统稳定。

## Slide 21
作业：P227：5-17（2）（3）

## Slide 22
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 23
现在以一个单位反馈系统为例，闭环传函可表示为：
将闭环幅频和相频特性分别用 Mcl 和 来表示.
可采用矢量求法;
可采用等M-N圆法和尼柯尔斯图法;
4.5 闭环控制系统的频率特性
闭环频率特性的求取
可采用相关软件工具求取。

## Slide 26
闭环幅频特性图绘制如下：

## Slide 28


6
10
8
9
7
-20
-30
-60
-120

## Slide 29
闭环相频特性图绘制如下：

## Slide 30
闭环系统的频域指标
M(0)
0.707M(0)
0.5M(0)
Mr

M()
0

闭环系统幅频特性

## Slide 32
零频幅值 M（0）
复现频率M
表示频率接近于0时，系统输出幅值与输入幅值之比。
通过零频幅值M(0)是否为1，可判断系统是否为无静差系统。M(0)值越接近1，有差系统的稳态误差越小。
取为反映低频输入信号的允许误差， M为闭环幅频特性与零频幅值之差第1次达到时的频率，0~ M频率范围称为复现带宽。

## Slide 33
相对谐振峰值, Mr
Mr=M(j)max/M(0)
谐振频率 r
对应 Mr 处的频率. 通常该频率反映闭环系统的响应速度。

## Slide 34
令 s=j,
对于标准的二阶系统：
表示只有当阻尼比小于0.707时，存在谐振 。
令幅值对频率求导，

## Slide 35
代入幅值计算公式，可获得谐振峰值：
一般来说，谐振峰值可以反映闭环稳定系统的相对稳定性 。通常讲，谐振峰值越大，系统阶跃响应的超调量就越大 。对于大多数控制系统来说，谐振峰值的最佳取值为1.1 ~ 1.5.
仅和阻尼比
 有关.

## Slide 36
截止频率 b
截止频率指闭环幅频特性值下降至零频幅值的 70.7%, 或闭环对数幅频特性值下降至- 3 dB 时的频率。

## Slide 37
带宽
闭环系统幅值不低于-3dB对应的频率范围。
带宽越大，控制系统的响应速度越快。但抑制噪声能力减弱。
对于二阶系统：
可求出
b 也反映一个稳定系统的响应速度.

## Slide 38
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 39
控制系统设计的性能指标及指标转换
稳态精度：稳态误差ess
过渡过程响应特性
时域：上升时间tr、超调量Mp、调节时间ts
频域：谐振峰值Mr、谐振频率r、带宽b、
增益交界频率c、增益裕量Kg、相位
裕量(c)
控制系统设计的性能指标

## Slide 40
控制系统设计的性能指标及指标转换
控制系统设计的指标转换（二阶欠阻尼系统）
1）反映系统阻尼程度（平稳性）的指标之间的关系

## Slide 41
控制系统设计的性能指标及指标转换
控制系统设计的指标转换（二阶欠阻尼系统）
2）反映系统响应快速性的指标之间的关系
或

## Slide 42
控制系统设计的性能指标及指标转换
控制系统设计的指标转换（高阶系统）
一组经验公式：

## Slide 43
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 44
希望对数幅频特性曲线
低频段提供尽可能高的增益和较大的斜率，以满足系统稳态误差的要求；

## Slide 45
中频段穿越0dB线的斜率限制在-20dB/dec左右，并保证足够带宽，以满足系统稳定性的要求；
和-40斜率穿越做比较分析

## Slide 46
高频段应尽可能快地衰减，以减小高频噪声对系统的干扰。
0

L()
c
-20
-40
-40
1/T3
1/T2
h
小
参
数
区
1/T4
1/T5
-60

## Slide 47
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能
本章结束

## Slide 48
1. Nyquist稳定性判据:
无积分环节时：
有积分环节时：
2.什么是相位裕量？其物理含义是什么？其与稳定性的关系如何？
3.什么是增益裕量？其物理含义是什么？通常情况下其与稳定性的关系如何（最小相位系统）？
4.在Bode图上如何找相位裕量？
5.在Bode图上如何找增益裕量？

## Slide 49
例:
Bode
图
试估计：高频处对数幅频特性的斜率是多少dB/dec？
高频处对数相频特性的相位是多少度