## Slide 1
第3章 时域分析法
3.1 一阶系统的时间响应
3.2 二阶系统的时间响应
3.3 高阶系统的时间响应
3.4 误差分析和计算
3.5 稳定性分析

## Slide 2
H(s)

R(s)
C(s)
B(s)
 (s)
G(s)
上节知识要点

## Slide 3
表1、系统的稳态误差系数及稳态偏差
0
0
K


II型

0
0
K

I型


0
0
K
0型
单位加速度输入
单位速度输入
单位阶跃输入
Ka
Kv
Kp
稳态偏差
稳态误差系数
系统类型

## Slide 4
3. 0型系统对阶跃输入信号下的误差如何？
4. I型系统对阶跃输入信号下的误差如何？
1. 系统的类型/型别是如何定义的？
2. 影响稳态误差的因素有哪些？
5. 0型系统对坡斜输入和加速度输入信号下的误差如何？
6. I型系统对斜坡输入信号下的误差如何？
7. I型系统对加速度输入信号下的误差如何？
8. I I型系统对加速度输入信号下的误差如何？
9. I I型系统对阶跃输入和速度输入信号下的误差如何？
10.减小控制信号作用下稳态误差的措施有哪些？

## Slide 5
11.某闭环系统的开环传递函数为：
系统为 型系统；
系统在输入信号1(t)作用下的误差为 ；
系统在输入信号t作用下的误差为 ；

## Slide 6
由于特征根就是系统的极点，因此，线性系统稳定的充要条件也可表述为：系统的极点均在s平面的左半平面。
稳定性与零点无关。
特征根判据：

## Slide 7
我们不能将系统设计为临界稳定，由于分析时依赖的模型通常是简化或线性化的，或者由于实际系统参数的时变特性等因素的影响，在实际中可能成为不稳定的系统，因此，系统必须具备一定的稳定裕量，以保证其在实际工作时处于稳定状态。
经典控制论中，临界稳定也视为不稳定。
如果有一对（或多对）共轭复数极点和/或一个（或多个）极点位于虚轴上，而其余极点均位于[s]平面的左半平面，则系统处于临界稳定状态。

## Slide 8
劳思（Routh）稳定判据
系统稳定的必要条件
系统的特征方程为：
其中，pi(i=0,1,2,…,n)为系统的特征根。
优点：无需求解特征根，直接通过特征方程的系数判别系统的稳定性。

## Slide 9
由根与系数的关系可以求得：

## Slide 10
若使全部特征根pi若均具有负实部，则要求特征方程的各项系数ai(i = 0, 1, 2, …, n)均大于零，即：
注意，该条件仅为系统稳定的必要条件。
ai>0 (i = 0, 1, 2, …, n)

## Slide 11
系统稳定的充要条件——劳思稳定判据
其中，ai>0 (i=0,1,2,…,n)，即满足系统稳定的必要条件。
考虑系统的特征方程：
劳斯稳定判据的判别过程如下：

## Slide 12
列出劳斯阵列
…
sn a0 a2 a4 a6 …
sn-1 a1 a3 a5 a7 …
sn-2 b1 b2 b3 b4 …
sn-3 c1 c2 c3 c4 …
sn-4 d1 d2 d3 d4 …
……
s2 e1 e2
s1 f1
s0 g1

## Slide 13
…
在上述计算过程中，为了简化数学运算，可以用一个正整数去除或乘某一整行，这时并不改变系统稳定性的结论。
…
……

## Slide 14
用劳斯判据判别系统稳定性
考察劳斯阵列表中第一列各数的符号，如果第一列中各数a0、a1、b1、c1、……的符号相同，则表示系统具有正实部特征根的个数等于零，系统稳定；如果符号不同，系统不稳定，且符号改变的次数等于系统具有的正实
部特征根的个数。
通常a0 > 0，因此，劳斯稳定判据可以简述为劳斯阵列表中第一列的各数均大于零。

## Slide 15
例题
设系统的特征方程为：
应用劳斯稳定判据判别系统的稳定性。
解：劳斯阵列如下：
s3 1 100
s2 4 500
s1 -25 0
s0 500 0
劳斯阵列第一列中元素符号改变了两次，表明系统具有两个正实部的极点，故系统不稳定。
事实上系统包含了三个极点：0.406+j10.185、
0.406-j10.185、 -4.812

## Slide 16
低阶系统的劳斯稳定判据
二阶系统
劳斯阵列为：
s2 a0 a2
s1 a1 0
s0 a2
a0>0，a1>0，a2>0
从而，二阶系统稳定的充要条件为：

## Slide 17
三阶系统
劳斯阵列为：
s3 a0 a2
s2 a1 a3
s1 0
s0 a3
从而，三阶系统稳定的充要条件为：
特征方程的各项系数大于零，且：
a1a2-a0a3>0

## Slide 18
劳斯阵列的特殊情况
劳斯阵列表某一行中的第一列元素等于
零，但其余各项不等于零或不全为零。
处理方法：用一个很小的正数  代替该行第一列的零，并据此计算出阵列中的其余
各项。然后令 0，按前述方法进行判别。
如果零(  )上下两项的符号相同，则系统存在一对虚根，处于临界稳定状态；如果零(  )上下两项的符号不同，则表明有符号变化，系统不稳定。

## Slide 19
例：
解：劳斯阵列如下：
符号变化两次，有两个
右根，系统不稳定。
s1
s0

## Slide 20
例如：
s4 1 3 2
s3 3 3 0
1 1 0
s2 2 2
1 1
s1 (0)
s0 1
劳斯阵列第一列零()
上下两项的符号相同，表明系统有一对虚根。系统临界稳定。
事实上，系统特征根如下：
－1、－2、± j

## Slide 21
劳斯阵列表某一行全为零
劳斯阵列出现全零行表明系统在s平面有对称分布的根，即存在大小相等符号相反的实根和（或）一对共轭虚根和（或）对称于实轴的两对共轭复根；或存在更多这种大小相等，但在s平面位置径向相反的根。

j
0
-a
a

j
0
-ja
ja

j
0
-a
a
-jb
jb

## Slide 22
令辅助多项式等于零得到辅助方程，解此方程可得这些成对的特征根。显然，辅助
多项式的阶次总是偶数。
处理方法：利用该零行上面一行元素构成辅助多项式，取辅助多项式导数的系数代替该零行，继续计算劳斯阵列中其余各项。
例如：

## Slide 23
-1、-1 ± j2、 -1 ± j、1 ± j
显然，系统不稳定。其特征根如下：
s7 1 7 4 28
s6 3 5 12 20
s5 16/3 0 64/3 0
1 0 4 0
s4 5 0 20
1 0 4
s3 0 0
4 0
s2 (0) 4
s1 -16/
s0 4

## Slide 24
用劳斯判据判断系统的相对稳定性
系统相对稳定性可通过极点距虚轴的距离来表征。为了使系统具有良好的动态响应，常希望极点与虚轴具有一定的距离。
为此，可将原 s 平面虚轴向左平移期望的最小距离a，即用 s’–a 替换原特征方程中的s，得到新的特征方程，再利用劳斯判据即可判断系统的特征根是否位于垂线s = –a的左边。
劳斯判据的应用

## Slide 25
例：
设系统的特征方程为：
试判断该系统有几个特征方程根位于与虚轴平行的直线s=-1的右侧？
解：
令s=z-1,代入特征方程，整理后得以z为变量的系统特征方程，再对此方程应用劳斯判据。
整理可得：
列劳斯阵列为：

## Slide 26
由第一列元素可见，系统有两个特征方程根在平行于虚轴的直线s=-1的右侧。

## Slide 27
例如：已知
若要求特征根的实部均小于-1，判断K的取值范围。
解：令sz - 1：
要使D(z)的特征根实部均小于0，即D(s)的特征根实部均小于－1，通过列劳斯表知：
用劳斯判据可以确定参数的取值范围

## Slide 28
作业：
P132：3-16(4)(5)，3-17(3)(5)

## Slide 29
第3章 时域分析法
3.1 一阶系统的时间响应
3.2 二阶系统的时间响应
3.3 高阶系统的时间响应
3.4 误差分析和计算
3.5 稳定性分析
本章结束

## Slide 30
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 31
时域分析的缺陷
高阶系统的分析难以进行；
当系统响应不满足要求时，难以看出如何调整系统参数和结构变化来改善系统性能；
当系统某些元件的传递函数难以列写时，
整个系统的分析工作将无法进行。

## Slide 32
频域分析的目的
频域分析：以输入信号的频率为变量，在频率域，研究系统的结构参数与性能的关系。
无需求解微分方程，图解(频率特性图)法
间接揭示系统性能并指明改进性能的方向；
易于实验分析；
优点：
可推广应用于某些非线性系统（如含有延
滞环节的系统）；
可方便设计出能有效抑制噪声的系统。

## Slide 33
第4章 频率特性
4.2 典型环节的频率特性图
4.3 系统开环频率特性图
4.4 频域稳定性判据
4.5 闭环控制系统的频率特性
4.1 频率特性的基本概念
4.6 频域指标与时域性能指标间的关系
4.7 用系统开环频率特性分析闭环系统性能

## Slide 34
预备知识：
复数的幅值和相位计算
j

## Slide 35
4.1 频率特性的基本概念
频率响应和频率特性

## Slide 36
以RC电路为例：
C
ui(t)
uo(t)
R
传递函数为：
当输入电压为正弦信号：
该电路系统的输出电压可求得为：
其中，

## Slide 37
输出的稳态解为：
输出电压与输入电压的幅值比为：
输出电压与输入电压的相位差为：
该例表明，稳定的线性定常系统在正弦激励下的稳态输出仍然为同频率的正弦信号，且输出与输入的幅值比为|G(j)|，相位差为G(j)。

## Slide 38
频率响应：系统对正弦输入信号的稳态响应。
频率特性：系统在不同频率的正弦信号输入
时，其稳态输出与输入信号幅值比
和相位差随频率而变化(由0变到)
的特性。
幅频特性与相频特性一起构成系统的频率特性，可用指数形式表示：
幅频特性：当由0到变化时，|G(j)|的变
化特性，记为A()。
相频特性：当由0到变化时，G(j)的变
化特性称为相频特性，记为()。

## Slide 39
频率特性是传递函数的特例，是定义在复
平面虚轴上的传递函数，因此频率特性与
系统的微分方程、传递函数一样反映了系
统的固有特性。
尽管频率特性是一种稳态响应，但系统的
频率特性与传递函数一样包含了系统或元
部件的全部动态结构参数，因此，系统动
态过程的规律性也全寓于其中。
频率特性与传递函数的关系
频率特性的物理意义

## Slide 40
可反映系统对不同频率信号的“复现能力”
以前面的电气系统为例，其传递函数为：
频率特性为：
幅频特性为：
相频特性为：

## Slide 41
当T<<1时， A()  1 ()  0
当T>>1时， A()  1/T ()  -90
由幅频和相频特性表达式可见实际工程系统的“低通”滤波器作用。