## Slide 1: U2041170 《工程材料与成型技术》 Engineering Materials and Forming Technology 44+4学时，3学分

## Slide 2: 第七章 高分子材料 Polymers materials

## Slide 3: 内容提要
第一节 高分子材料概述
一、高分子材料的基本概念
二、高分子材料的结构
三、高分子材料的力学状态
第二节 高分子工程材料
一、工程塑料
二、合成橡胶

## Slide 4: 第一节 高分子材料概述 Overview on polymer materials

## Slide 5: 第一节 高分子材料概述
一、高分子材料的基本概念
二、高分子材料的结构
三、高分子材料的力学状态

## Slide 6: 一、高分子材料的基本概念 Basic concepts of the polymer materials

## Slide 7: 一、高分子材料的基本概念
高分子材料 ：以高分子化合物为主要组分的材料。常称聚合物或高聚物。[基本成分为聚合物，或以其含有的聚合物的性质为其主要性能特征的材料.https://www.termonline.cn/search?searchText=%E9%AB%98%E5%88%86%E5%AD%90%E6%9D%90%E6%96%99]
高分子化合物的分子量一般 >104 。
高分子化合物种类：
工业用高分子材料主要是人工合成的
高分子化合物
人工合成
天然
高分子材料

## Slide 8: 1、高分子化合物的组成
由简单的结构单元重复连接而成。如由乙烯合成聚乙烯: CH2=CH2+CH2=CH2+ → -CH2-CH2-CH2-CH2- ,
[ CH2–CH2 ]n
可简写成 n CH2=CH2→ 。
单体 ：组成聚合物的低分子化合物。
聚合物的分子为很长的链条，称为大分子链。
[ CH2–CH2 ]n
链节 ：大分子链中重复结构单元(如聚乙烯中 )。
聚乙烯分子链
单体
链节

## Slide 9: 2 、高分子材料的分类
高分子材料的分类
按用途
纤维
橡胶
塑料
加聚物
缩聚物
按聚合物反应类型分
按聚合物的热行为
热塑性聚合物
热固性聚合物
胶粘剂
涂料
按主链上的化学组成
碳链聚合物
杂链聚合物
元素有机聚合物

## Slide 10: 2 、高分子材料的分类
⑴ 按用途分：塑料、橡胶、纤维、胶粘剂、涂料等。
⑵ 按聚合物反应类型分：加聚物、缩聚物。
⑶ 按聚合物的热行为分：热塑性聚合物、热固性聚合物
⑷ 按主链上的化学组成分：碳链聚合物、杂链聚合物和元素有机聚合物

## Slide 11: 二、高分子材料的结构 Structure of the polymer materials

## Slide 12: 二、高分子材料的结构
1、大分子链的结构
⑴ 大分子链的柔顺性
大分子链主链共价键有一定的键长和键角，保持键长和键角不变时单键可任意旋转，称单键的内旋转。
内旋转使大分子链卷曲成各种不同形状，对外力有很大的适应性，这种特性称为大分子链的柔顺性。
柔顺性与单键内旋转的难易程度有关。

## Slide 13: ⑵ 大分子链的形状
按照大分子链的几何形状，可将高分子化合物分为线型结构、支链型结构和体型结构。
高分子化合物的结构
体型结构：硬度高，脆性大，无弹性和塑性，是热固性材料。
支链型结构：近于线型结构
线型结构：弹性、塑性好，硬度低，是热塑性材料

## Slide 14: 2、高分子的聚集态结构
固态高聚物 分为：
（1）晶态：分子链排列规则的部分
（2）非晶态：分子链排列不规则的部分
一个 大分子链 可以穿过几个晶区和非晶区。
晶区：熔点、密度、强度、硬度、刚性、耐热性、化学稳定性高，而 弹性、塑性、冲击强度下降。

## Slide 15: 三、高分子材料的力学状态 Mechanical states of the polymers

## Slide 16: 三、高分子材料的力学状态
1、线型非晶态高分子材料的力学状态
⑴ 玻璃态：低温下，链段不能运动。在外力作用下,只发生大分子原子的微量位移，产生少量弹性变形。
高聚物呈玻璃态的最高温度称玻璃化温度，用Tg表示。
例（玻璃态材料）：塑料、纤维。
线型非晶态高聚物的温度-变形曲线
玻璃化温度 Tg

## Slide 17: 三、高分子材料的力学状态
⑵ 高弹态：温度高于Tg，分子活动能力增加，受力时产生很大弹性变形。（例：橡胶）。
⑶ 粘流态：由于温度高，分子活动能力很大，在外力作用下，大分子链可以相对滑动。粘流态是高分
子材料的加工态,大分子链开始发生粘性流动的温度称粘流温度，用Tf表示。
线型非晶态高聚物的温度-变形曲线
粘流温度 Tf

## Slide 18: 2、线型晶态高分子材料的力学状态
分为 一般分子量 和 很大分子量 两种情况：
①一般分子量的高聚物在低温时，链段不能活动，变形小，在 Tm 以下与非晶态的玻璃相似，高于Tm 则进入粘流态。
②分子量很大的晶态高聚物存在高弹态。
部分结晶高聚物在非晶区Tg与晶区Tm 间, 非晶区柔性好,晶区刚性好, 处于韧性状态, 即皮革态。
线型晶态高聚物的温度-变形曲线
皮革态

## Slide 19: 第二节 高分子工程材料 Polymer Engineering Materials

## Slide 20: 第二节 高分子工程材料
高分子工程材料 包括：塑料、合成纤维、橡胶、胶粘剂….
本节主要介绍工程上常用的高分子工程材料。

## Slide 21: 一、塑料 Plastics
塑料制品

## Slide 22: 一、塑料
塑料：在玻璃态下使用的高分子材料。在一定温度、压力下可塑制成型，在常温下能保持其形状不变。
1、塑料概述
2、常用工程塑料
塑料制品

## Slide 23: 1、塑料概述
⑴ 塑料的组成
⑵ 塑料的分类
⑶ 塑料的性能特点
塑料制品

## Slide 24: ⑴ 塑料的组成
⑴ 塑料的组成：
树脂（主要成分）+ 各种添加剂。
树脂对塑料性能起决定性作用。
塑料制品
塑料的组成
添加剂
树脂：主要成分，对塑料性能起决定性作用

## Slide 25: ⑴ 塑料的组成
添加剂：为改善塑料某些性能而加入的物质。
填料：主要起增强作用；
增塑剂：用于提高树脂的可塑性和柔软性；
固化剂：用于使热固性树脂由线型结构变为体型结构;
润滑剂：用于防止塑料粘在模具上, 使制品光亮；
稳定剂：用于防止塑料老化；
着色剂：用于塑料制品着色。
其他：发泡剂、催化剂、
阻燃剂、抗静电剂等。
添加剂

## Slide 26: ⑵ 塑料的分类
按树脂受热时行为可分为：热塑性塑料、热固性塑料.
按使用范围可分为：通用塑料、工程塑料、特种塑料.
①通用塑料：产量大、价格低、用途广。
②工程塑料：力学性能高，耐热、耐蚀性能好。
③特种塑料：是指具有某些特殊性能如耐高温、耐腐蚀的塑料；产量少，价格贵，只用于特殊需要的场合。
热固性塑料制品
塑料的分类
按树脂受热时行为
热固性塑料
热塑性塑料
通用塑料：产量大、价格低、用途广
工程塑料：力学性能高，耐热、耐蚀性能好。
特种塑料：具有某些特殊性能如耐高温、耐腐蚀的塑料；产量少，价格贵，只用于特殊需要的场合。
按使用范围

## Slide 27: ⑶ 塑料的性能特点
优点：
相对密度小(一般为0.9 ~ 2.3)；耐蚀性、电绝缘性、减摩、 耐磨性好；有消音吸振性能。
缺点：
刚性差(为钢铁材料的1/100~1/10)，强度低；耐热性差、热膨胀系数大（是钢铁的10倍）、导热系数小(只有金属的1/200~1/600)；蠕变温度低、易老化。

## Slide 28: 2、常用工程塑料
⑴ 一般结构用塑料
⑵ 摩擦传动零件用塑料
⑶ 耐蚀用塑料
⑷ 耐高温件用塑料
⑸ 热固性塑料

## Slide 29: 2、常用工程塑料 ——⑴ 一般结构用塑料
包括聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)、聚丙烯(PP) 、ABS塑料 等。
①聚丙烯：具有优良的综合性能，可制造各种机械零件。
②ABS塑料：“坚韧、质硬、刚性” ，应用广泛。
PE波纹管
PP方向盘
ABS阀门
PS管

## Slide 30: 2、常用工程塑料 ——⑵ 摩擦传动零件用塑料
①聚酰胺：又称尼龙或绵纶，强度较高，耐磨、自润滑性好，广泛用作机械、化工及电气零件。
②聚甲醛：具有优良的综合性能，广泛用于 汽车机床、化工、电气仪表、农机等工业。
尼龙管件
PC挡风板
③聚碳酸酯：具有优良的机械性能，透明无毒，应用广泛。
包括聚酰胺(PA)、聚甲醛(POM)、聚碳酸酯(PC)、聚四氟乙烯(PTFE)等。

## Slide 31: 2、常用工程塑料
密封件
聚四氟乙烯管
聚四氟乙烯零件
④聚四氟乙烯：俗称“塑料王”，具有极优越的化学稳定性和热稳定性以及优越的电性能，几乎不受任何化学药品的腐蚀，摩擦系数极低，只有0.04。
缺点：强度低、加工性差。
应用：主要用于减摩密封件、化工耐蚀件与热交换器以及高频或潮湿条件下的绝缘材料。

## Slide 32: 2、常用工程塑料—⑶ 耐蚀用塑料
主要有聚四氟乙烯、氯化聚醚(PENTON)、聚丙烯等。
①氯化聚醚：化学稳定性仅次于聚四氟乙烯，但工艺性比聚四氟乙烯好，成本低。在化学工业和机电工业获得广泛应用，如化工设备零件、管道、衬里等。
氯化聚醚防腐蝶阀

## Slide 33: 2、常用工程塑料—⑷ 耐高温件用塑料
主要有 聚砜(PSF)、聚苯醚(PPO)、聚酰亚胺(PI)及氟塑料等。
聚酰亚胺层压板
①聚砜：热稳定性高是其最突出的特点。使用温度达150~174℃。用于机械设备等工业。
②聚苯醚：具有良好的综合性能,用于机电等方面。
③聚酰亚胺：在260℃下可长期使用。主要用于特殊条件下使用的精密零件。

## Slide 34: 2、常用工程塑料—⑸ 热固性塑料
热固性塑料：在树脂中加入固化剂 压制成型而形成的体型 聚合物。
①酚醛塑料：以酚醛树脂为基，加入填料及其他添加剂而制成。应用：制作各种电讯器材和电木制品(如插座、开关等)，耐热绝缘部件及各种结构件。
电器配件

## Slide 35: 二、合成橡胶 Synthetic Rubber

## Slide 36: 二、合成橡胶
橡胶：以高分子化合物为基础的具有高弹性的材料。
1、橡胶的组成和性能特点
2、常用合成橡胶

## Slide 37: 1、橡胶的组成和性能特点
（1）组成：工业用橡胶由 生胶 + 橡胶配合剂 组成。
①生胶：无配合剂 、未经硫化。
②橡胶配合剂：有硫化剂、硫化促进剂、防老剂、软化剂、填充剂、发泡剂、着色剂 等。
（2）特点：橡胶最大的特点是 高弹性。橡胶有储能、耐磨、隔音、绝缘 等 性能。

## Slide 38: 2、常用合成橡胶
合成橡胶 按 用途 和 用量 分为：
（1）通用橡胶：主要用于制作轮胎、运输带、胶管、胶板、垫片、密封装置 等
（2）特种橡胶：主要用于高低温、强腐蚀、强辐射等特殊环境下工作的橡胶制品。
密封圈
胶管
轮胎

## Slide 39: 作业（P162）
7-1、7-4

## Slide 40: Thanks