## Slide 1
1、用同一牌号钢材料制造一配对软齿面齿轮，其热处理方案应选 ：
A 小轮正火，大轮调质 B 小轮调质，大轮正火
C 小轮氮化，大轮淬火 D 小轮调质，大轮淬火 ；
2、一般开式齿轮传动，其主要失效形式是 ：
A 齿面点蚀 B 齿面磨粒磨损 C齿面塑性变形 D 齿面胶合
3、 一对减速齿轮传动，主动轮1用45钢调质，从动轮2用45钢正火，则它们的齿面接触应力的关系是 ；
A σH1= σH2 B σH1> σH2 C σH1< σH2 D 无法确定
4、在直齿圆柱齿轮设计中，若中心距保持不变，增大模数m，则可以 ：
A 提高齿轮接触强度 B 提高齿轮的弯曲强度
C 弯曲与接触强度均可提高 D 弯曲与接触强度均不变

## Slide 2
5、高速重载齿轮传动的主要失效形式为____：
A 齿根折断 B 齿面磨损和齿面点蚀
C 齿面点蚀 D齿面胶合
6、小齿轮的齿面硬度应____相啮合的大齿轮。
A ＞ B ＜ C ＝
7、轮齿的弯曲疲劳裂纹多发生在____：
A 齿顶附近 B 齿根附近 C 轮齿节点附近
8、齿面点蚀多发生在____：
A 齿顶附近 B 轮齿节点附近 C 齿根附近
9、 ____可使齿轮轮齿的齿顶变尖、齿根粗壮，提高其承载能力。
A 正变位 B 负变位
10、齿轮最常用____制造。
A 合金钢 B 铸铁 C 青铜 D 碳钢

## Slide 3
11、齿轮传动中，小齿轮齿面硬度与大齿轮齿面硬度差，应取____较为合理。
A 30～50HBW B 0 C 小于30HBW D 大于50HBW
12、闭式软齿面齿轮传动最可能出现的失效形式是____。
A 轮齿折断 B 齿面疲劳点蚀 C 齿面磨损 D 齿面胶合
13、齿面抗点蚀的能力主要和齿面的____有关。
A 表面粗糙度 B 精度 C 硬度
14、在计算齿轮的弯曲强度时，把轮齿看作一个悬臂梁，并假设全部载荷都作用在轮齿的____处。
A 分度圆 B 齿根 C 节圆 D齿顶

## Slide 4
15、用一对齿轮来传递两转向相同的平行轴之间的运动时，宜采用____传动。
A 外啮合 B 内啮合 C 齿轮齿条
16、塑性变形一般在____时容易发生。
A 开式齿轮传动润滑不良 B 硬齿面齿轮高速重载工作
C 软齿面齿轮低速重载工作 D 淬火钢过载工作
17、为了提高齿轮的齿面接触强度应____。
A 增大模数 B 增大分度圆直径 C 增加齿数 D 减小齿宽
18、____对齿面接触应力的大小无直接影响。
A 模数 B 中心距 C 齿宽 D 传动比

## Slide 5
19、在齿轮传动中，若分度圆直径不变而把模数减少，则会____。
A 增加传动的平稳性 B 提高齿根的弯曲强度
C 降低齿面的接触强度 D 减少齿轮对轴的压力
20、对于传递动力的齿轮传动，为防止意外断齿，模数通常不小于____mm。
A 0.5～1 B 1.5～2 C 2.5～3 D 3.5～4
21、采用浸油润滑时，齿轮浸入油中的深度至少为____mm。
A 10 B 12 C 40
22、当齿轮的齿顶圆直径da>500mm时，可采用____式结构。
A 实体 B 腹板 C 轮辐
23、选择齿轮毛坯的型式时，主要考虑____。
A 齿宽 B 齿轮直径
C 齿轮精度 D 齿轮在轴上的布置位置

## Slide 6
24、在设计圆柱齿轮传动时，通常使小齿轮的宽度比大齿轮宽一些，其目的是 。
（1）使小齿轮和大齿轮的强度接近相等；（2）为了使传动更平稳；（3）为了补偿可能的安装误差以保证接触线长度；
25、设计斜齿圆柱齿轮传动时，螺旋角一般在820范围内选取，太小斜齿轮传动的优点不明显，太大则会引起 。
（1）啮合不良；（2）制造困难；（3）轴向力太大；（4）传动平稳性下降；
26、由于断齿破坏比点蚀破坏更具有严重的后果，所以通常设计齿轮时，抗弯强度的安全系数SF应 接触强度的安全系数SH。
（1）大于；（2）等于；（3）小于；
3
3
1

## Slide 7
27、Hlim和Flim值是试验齿轮在持久寿命期内按 ，通过长期持续重复载荷作用或经长期持续的脉动载荷作用而获得的齿面接触疲劳强度极限应力和齿根弯曲疲劳极限应力。
（1）可靠度为90%；（2）失效概率为1%；（3）失效概率为99%；（4）可靠度为10%；
28、直齿锥齿轮的标准模数是 。
（1）小端模数；（2）大端端面模数；（3）齿宽中点法向模数；（4）齿宽中点的平均模数；
29、直齿锥齿轮传动的强度计算方法是以 的当量圆柱齿轮为计算基础。
（1）小端；（2）大端；（3）齿宽中点处；
30、在闭式减速软齿面圆锥齿轮传动中，载荷平稳，按 作为计算齿轮工作能力准则是最可能的。
（1）齿根弯曲疲劳强度；（2）齿根弯曲静强度；（3）齿面接触疲劳强度；（4）齿面接触静强度；
2
2
3
3

## Slide 8
一闭式直齿圆柱齿轮传动，已知：齿数z1=20,z2=60,模数m=3mm，齿宽系数φd=1,小齿轮转速n1=750r/min。若主、从动轮的许用应力[σH]1=700MPa，[σH]2=650MPa；载荷系数K=1.6；节点区域系数ZH=2.5，弹性系数ZE=189.8，重合度系数0.9,。试按接触疲劳强度，求该齿轮传动所能传递的功率。
解：
齿数比 u=z2/z1=60/20=3；
小齿轮分度圆直径 d1=mz1=3×20=60mm
小齿轮的齿宽 b=φdd1=1×60=60mm
按齿面接触疲劳强度的条件：
[σH]1=700MPa>[σH]2=650MPa
按大齿轮的许用接触应力计算

## Slide 9
该齿轮传动能传递的功率：